## Slide 1
《光学原理》 · 课程文献汇报
像差的衍射理论
The Diffraction Theory of Aberrations
从波像差函数、泽尼克多项式与点扩散函数， 到 AI 驱动的波前传感与像差校正
知识点出处：像差的衍射理论（波像差 / 泽尼克 / PSF / 斯特列尔比 / 容差）
文献一 从 PSF 直接预测泽尼克像差系数（深度学习）｜ arXiv, 2024
文献二 物理信息图神经网络的频域像差校正 ｜ arXiv, 2025
汇报人：________ 日期：________

## Slide 2
OUTLINE
汇报提纲
2
01
课本知识点回顾
波像差函数、泽尼克多项式、PSF、斯特列尔比与容差理论
02
选题逻辑：正问题 vs 反问题
课本算“像差→衍射像”；前沿反推“衍射像→像差”
03
文献一：从 PSF 预测泽尼克系数
深度学习直接读出像差——“感知像差”
04
文献二：物理信息网络校正像差
把衍射-像差物理模型嵌入网络——“校正像差”
05
对比 · 总结 · 启示
经典衍射理论如何成为 AI 时代的语言与先验

## Slide 3
01 · 课本知识点回顾
像差的衍射理论：波像差如何决定衍射像
3
教材中的核心框架
● 波像差函数 W(ρ,θ)：实际波前相对理想球面波前的光程差
● 衍射像 = 出瞳函数的夫琅禾费衍射（衍射积分）
– PSF = | F { P(ρ,θ)·e^( i k W ) } |²
● 泽尼克多项式 Zₙᵐ：单位圆上正交基，分解像差（离焦/像散/彗差/球差…）
● 斯特列尔比 S：像差使焦点峰值强度下降的程度
– S ≈ 1 − (2π/λ)²·σ_W² （马雷夏尔近似）
● 容差理论：瑞利 λ/4 判据；马雷夏尔判据 σ_W ≤ λ/14 → S ≳ 0.8
正问题：已知像差 W → 算出衍射像 PSF
出瞳 P·e^(ikW)
衍射
PSF 衍射像
教材“老”在哪里？
● 课本以解析推导“正问题”为主：给定像差，预测衍射像与分辨率下降
● 现实更想解“反问题”：从观测到的衍射像/模糊像，反推并校正像差
● 近两年 AI 让这一反演又快又准——下面两篇文献正是代表

## Slide 4
02 · 选题逻辑
同一套衍射理论：正问题（课本） vs 反问题（前沿）
4
像差的衍射理论给出“像差 W → 衍射像 PSF”的正向映射；现代研究关心它的反演——从衍射像反推、并校正像差。
正问题 （课本）
像差 W (泽尼克系数)
衍射积分
衍射像 PSF (分辨率下降)
反问题 （前沿）
衍射像 / 模糊像
AI 反演/校正
像差 W → 校正
文献一 · 感知像差
● 用 CNN 从 PSF 直接读出泽尼克系数（反演正问题）
文献二 · 校正像差
● 把衍射-像差物理模型作先验，校正显微像差（频域）

## Slide 5
03 · 文献一 / 背景与问题
从衍射像直接“读出”像差：感知像差
5
Direct Zernike Coefficient Prediction from Point Spread Functions and Extended Images using Deep Learning
arXiv:2404.15231 (2024) · 关键词：泽尼克系数 / PSF / 相位分集 / 卷积神经网络 / 自适应光学
问题背景
● 像差会严重退化成像质量，需要先“测出”像差才能校正
● 传统自适应光学多靠迭代搜索来逼近最佳校正，速度慢、易陷局部最优
● 波前传感器件复杂；能否直接“看图识像差”？
核心思路
● 把“PSF → 泽尼克像差系数”当作一个回归/反演问题
● 用卷积神经网络(CNN)直接预测泽尼克系数，取代迭代搜索
● 借助“相位分集”：拍焦面上方/焦面/下方多张图，提供深度信息

## Slide 6
03 · 文献一 / 方法与创新
CNN + 相位分集，直接回归泽尼克系数
6
核心方法
● 输入：2–3 张相位分集图像（焦面下方 / 焦面 / 上方）
● 网络：卷积神经网络 (CNN) 提取特征
● 输出：直接回归出一组泽尼克系数 → 即完整波像差 W
● 无需迭代搜索，一次前向推理即得像差估计
● 对“点源 PSF”和“扩展物体图像”都适用
为什么要“相位分集”？
● 只用单张焦面 PSF，正负离焦等情形会混淆（解不唯一）
● 额外加入已知离焦量（离焦本身就是一个泽尼克模式 Z₂⁰）
● 多张分集图像 → 反演更稳定、更准确
焦面下方
焦面
焦面上方

## Slide 7
03 · 文献一 / 结果
三张分集图像即可高精度反演像差
7
0.10 rad
波前 RMSE
3 张分集 PSF（振幅 1）在仿真集上的均方根误差
2–3 张
所需图像
仅用焦面附近少量图像即可完成反演
一次推理
无需迭代
CNN 前向一次即出像差，远快于迭代搜索
结论与意义
● 用焦面上方/焦面/下方 3 张相位分集图像，在仿真 PSF 数据集上达到约 0.10 弧度的低波前 RMSE
● 直接回归泽尼克系数，省去传统自适应光学的迭代搜索，更快、更直接
● 对点源与扩展物体均可用，为快速波前传感、实时像差校正提供新路径

## Slide 8
03 · 文献一 / 与课本知识点的联系
课本概念 → 前沿研究
8
PSF = |F{P·e^(ikW)}|²
网络学习的正是这条映射的“反函数”：PSF → W
泽尼克多项式 Zₙᵐ
网络的输出就是泽尼克系数，沿用课本的像差正交基
离焦是一种像差 (Z₂⁰)
相位分集 = 人为加入已知离焦像差，帮助反演
波前误差 / 容差理论
0.10 rad 的 RMSE 直接对应斯特列尔比与马雷夏尔判据

## Slide 9
04 · 文献二 / 背景与问题
物理 + AI：在显微成像中校正像差
9
Physics-Informed Graph Neural Networks for Frequency-Aware Optical Aberration Correction
arXiv:2512.05683 (2025) · 关键词：像差校正 / 泽尼克 / 物理信息神经网络 / 频域(OTF) / 显微成像
问题背景
● 光学像差会显著退化显微成像质量，尤其在“往样品深处成像”时更严重
● 像差来自光学波前的畸变，可用泽尼克多项式数学描述
● 纯数据驱动的校正常缺乏物理约束，泛化差、易过拟合
核心思路
● 物理信息(Physics-Informed)：把衍射-像差的物理前向模型嵌入网络作先验
● 频域感知(Frequency-Aware)：不同空间频率受像差影响不同（即 OTF 视角）
● 图神经网络(GNN)：建模各模式/频段间的关联，更有效地校正像差

## Slide 10
04 · 文献二 / 方法与创新
把经典衍射理论“写进”网络结构
10
核心创新点
● 物理信息先验：以泽尼克展开 + 像差→PSF/OTF 前向模型约束网络输出
● 频域感知：显式区分不同空间频率成分的退化（高频受像差影响更大）
● 图神经网络：把像差模式 / 频段建成图节点，建模其相互关系
● 面向深层显微成像，提升校正的准确性与鲁棒性
频域(OTF)视角：像差为何降分辨率
● OTF = 出瞳函数的自相关；像差使 OTF 在高频处下降
● 高频 = 细节；高频被压低 → 图像变模糊、分辨率下降
● “频域感知”正是针对不同频率分别校正
物理模型 + 神经网络
（衍射理论/泽尼克） （图神经网络）
= 物理信息网络：更准、更稳、更省数据

## Slide 11
04 · 文献二 / 结果与应用
物理信息 + 频域感知带来更优校正
11
主要结果（定性）
● 相较纯数据驱动方法，引入物理先验后像差校正更准确、更稳定
● 频域感知设计能更好恢复被像差压低的高频细节 → 分辨率回升
● 在“深层成像”这类强像差场景下优势更明显
● 物理约束降低对大规模标注数据的依赖，泛化性更好
应用场景
● 生物显微 / 活体深层成像：穿过组织时的像差校正
● 超分辨显微：去除像差以逼近衍射极限分辨率
● 自适应光学的“数字/离线”版本：先估计再后处理校正
● 天文、视觉科学等同样存在波前像差的成像系统
● 为“物理 + AI”融合的计算成像提供了范式

## Slide 12
04 · 文献二 / 与课本知识点的联系
课本概念 → 前沿研究
12
泽尼克多项式展开
作为网络的“物理先验”，约束像差的表示
光学传递函数 OTF
“频域感知”= 针对 OTF 在不同频率的衰减分别校正
像差 → 分辨率下降
高频被像差压低 → 模糊；校正即恢复高频细节
衍射理论的前向模型
physics-informed = 把 W→PSF/OTF 模型写进网络

## Slide 13
05 · 对比与总结
两篇文献：感知像差 与 校正像差
13
对比维度
文献一 · 感知像差
文献二 · 校正像差
任务
从 PSF 反推泽尼克像差
校正显微图像中的像差
对衍射理论的用法
反演正问题 PSF → W
把 PSF/OTF 物理模型作先验
主要方法
CNN + 相位分集
物理信息图神经网络 + 频域感知
工作域
空域（PSF / 图像）
频域（OTF / 空间频率）
典型应用
快速波前传感 / 自适应光学
深层显微 / 超分辨 / 数字AO

## Slide 14
总结与启示
1. 像差的衍射理论是“正问题”，前沿热点是它的“反问题”
课本推导 像差 W → 衍射像 PSF；两篇文献则从衍射像反推与校正像差，互为表里。
2. 泽尼克 / PSF / OTF / 斯特列尔比，是 AI 时代的“通用语言”
现代算法的输入输出与先验，依然建立在这些经典衍射理论工具之上。
3. “物理 + AI”是趋势：把衍射理论写进网络
文献一用数据反演、文献二用物理先验约束，越懂衍射理论，越能把 AI 用准、用稳。
一句话：读懂像差的衍射理论，才能在 AI 时代既“看见”像差，又“消除”像差。

## Slide 15
REFERENCES
参考文献
15
[1] 文献一 · 感知像差
Direct Zernike Coefficient Prediction from Point Spread Functions and Extended Images using Deep Learning. arXiv:2404.15231 (2024).
https://arxiv.org/abs/2404.15231
[2] 文献二 · 校正像差
Physics-Informed Graph Neural Networks for Frequency-Aware Optical Aberration Correction. arXiv:2512.05683 (2025).
https://arxiv.org/abs/2512.05683
[3] 课本知识点参考
M. Born & E. Wolf, Principles of Optics（《光学原理》）, Ch. 9 “The Diffraction Theory of Aberrations”：波像差函数、泽尼克多项式、PSF、斯特列尔比与容差理论。
注：文献一、二均为预印本(arXiv)，可按上方链接查阅原文与图表；引用时建议核对最新发表版本。